Приложение № 1

к приказу ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»

от 06.06.2019 №81

Перечень и критерии опасных природных явлений,

действующие на территории деятельности ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»

- Метеорологические опасные явления

| № п/п | Название ОЯ | Определение | Критерии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Очень сильный ветер | Сильный штормовой ветер разрушительной силы | Средняя скорость ветра не менее 20м/с или максимальная скорость ветра (порыв) не менее 25 м/с; на побережьях морей (Ныда, Тазовское, Белоярск), в горных районах (Харп, Лаборовая) максимальная скорость ветра (порыв) не менее 30м/с; Средняя скорость ветра не менее 25 м/с или максимальная скорость ветра (порыв) 30 м/с на побережье морей (Гыда, Паюта, Яр-Сале) |
| 1.2. | Ураганный ветер | Ветер разрушительной силы | Ветер при достижении скорости 33 м/с и более |
| 1.3. | Шквал | Резкое кратковременное усиление ветра в течение не менее 1 мин. | Мгновенная скорость ветра 25 м/с и более |
| 1.4. | Смерч | Сильный маломасштабный атмосферный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности | Не зависимо от скорости ветра |
| 1.5. | Сильный ливень | Сильный дождь или ливневый дождь | Количество жидких осадков не менее 30,0 мм за период времени не более 1 ч |
| 1.6. | Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем) | Значительные жидкие (дождь, ливневый дождь) или смешанные (мокрый снег, дождь со снегом) осадки | Количество осадков не менее 50,0 мм за период времени не более 12 ч |
| 1.7. | Очень сильный снег | Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег и др.) | Количество осадков не менее 20,0 мм за период времени не более 12 ч |
| 1.8. | Продолжительный сильный дождь | Дождь почти непрерывный (с перерывами не более 1 часа ) в течение нескольких суток | Количество осадков не менее 100,0 мм за период времени более 12 ч, но менее 48ч, или не менее 120,0 мм за период 48 ч и более |
| 1.9. | Крупный град | Крупные частички льда (градины) выпадающие из кучево-дождевых облаков | Средний диаметр самых крупных градин не менее 20 мм |
| 1.10. | Сильная метель | Общая или низовая метель при сильном ветре, вызывающая значительное ухудшение метеорологической дальности видимости (МДВ) | Средняя скорость ветра не менее15 м/с при МДВ 500 м и менее продолжительностью не менее 12 ч, на побережье морей (Ныда, Тазовское) средняя скорость ветра не менее 20 м/с при МДВ 500 м и менее продолжительностью не менее 12 ч |
| 1.11. | Сильная пыльная (песчаная) буря | Перенос больших количеств пыли или песка при сильном ветре, вызывающий значительное ухудшение МДВ | Средняя скорость ветра не менее 15 м/с при МДВ 500 м и менее продолжительностью не менее 12 ч |
| 1.12. | Сильный туман (сильная мгла) | Сильное помутнение воздуха за счет скопления взвешенных мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), вызывающее ухудшение МДВ | МДВ не более 50 м продолжительностью не менее 12 ч |
| 1.13. | Сильное гололедно-изморозевое отложение (ГИО) | Сильное отложение льда (стекловидного, кристаллического, снеговидного) на проводах гололедного станка | Диаметр ГИО не менее: 20 мм для гололеда, 35 мм для сложного отложения, мокрого снега, зернистой изморози 50 мм для кристаллической изморози |
| 1.14. | Сильный мороз | В период с ноября по март низкая температура воздуха | Минимальная температура воздуха в течение 3-х суток и более для территории Омской области -40°С и ниже, юга Тюменской области, Ханты-Мансийского АО-Югры -45°С и ниже, для Ямало-Ненецкого АО -50°С и ниже |
| 1.15. | Аномально холодная погода | В период с ноября по март в течение 5 дней и более значение средней суточной температуры воздуха ниже климатической нормы | Значение среднесуточной температуры воздуха для территории Омской, юга Тюменской областей ниже климатической нормы на 10°С и более, для Ямало-Ненецкого АО и Ханты-Мансийского АО ниже климатической нормы на 15°С и более |
| 1.16. | Сильная жара | В период с мая по август высокая максимальная температура воздуха | Максимальная температура воздуха в течение 3-х дней и более для территории Омской, юга Тюменской областей +36°С и выше, для Ханты-Мансийского АО – Югры, для Ямало-Ненецкого АО +33°С и выше |
| 1.17. | Аномально жаркая погода | В период с мая по август в течение 5 дней и более значение средней суточной температуры воздуха выше климатической нормы | Значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 10°С и более |
| 1.18. | Чрезвычайная пожароопасность | Показатель пожарной опасности не ниже 5 класса | Сумма значений температуры воздуха не менее 10000°С по формуле Нестерова, для Ханты-Мансийского АО-Югры более 6000º |

2. Перечень и критерии гидрометеорологических явлений,

сочетания, которых образуют ОЯ (КМЯ)

| № п/п | Название КМЯ | Характеристики и критерии КМЯ |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Низкие температуры с сильным ветром | Максимальная температура воздуха в течение суток: -20°С и ниже для Омской и юга Тюменской областей, -25(С и ниже для Ханты-Мансийского АО-Югры, -30°С и ниже для Ямало-Ненецкого АО, скорость ветра, включая порывы 20-24 м/с |
| 2.2. | Сильный ветер и гололедно-изморозевые отложения | Максимальная скорость ветра 18-24 м/с, диаметр отложения на проводах гололедного станка 10-19 мм для гололеда, 25-34 мм для сложного отложения или замерзающего снега |
| 2.3. | Туман, гололедно-изморозевые отложения | Видимость 51-500 м, диаметр отложения 10-19 мм для гололеда, 25-34 мм для сложного отложения или мокрого снега, 18-49 мм для изморози. Продолжительность 12 ч и более |
| 2.4. | Ливень, гроза, град, сильный ветер | Количество выпавших осадков 21-29 мм за период не более 1 ч, диаметр града менее 20 мм, скорость ветра, включая порывы 20-24 м/с |
| 2.5. | Сильный дождь (дождь со снегом, мокрый снег, снег с дождем), сильный ветер, гроза, град | Количество осадков 35-49 мм за период не более 12 ч, скорость ветра при порывах 20-24 м/с, диаметр града менее 20 мм |

# 3. Агрометеорологические опасные явления

| № п/п | Название ОЯ | Характеристика (определение) ОЯ | Критерии ОЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Заморозки | Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0 (С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также к частичной или полной гибели урожая сельхозкультур | Минимальная температура воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) менее 0,0 (С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур или уборки урожая |
| 3.2. | Переувлажнение почвы | В период вегетации сельхозкультур избыточное увлажнение почвы в течение длительного времени | В течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкая или текучая; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние |
| 3.3. | Суховей | Ветер при высокой температуре и низкой влажности воздуха в период цветения, налива, созревания зерновых культур | Максимальная скорость ветра 7 м/с и более при температуре воздуха выше 25(С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков в течение 3 дней подряд и более в период цветения, налива, созревания зерновых культур |
| 3.4. | Засуха атмосферная | Сочетание длительного отсутствия эффективных осадков, высокой температуры и низкой влажности воздуха в вегетационный период | Сумма осадков не более 5мм за сутки в течение не менее 30 суток подряд при максимальной температуре воздуха выше 25(С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов |
| 3.5. | Засуха почвенная | Низкий запас продуктивной влаги в почве в течение длительного времени в период вегетации сельхозкультур | В период вегетации сельхозкультур запас продуктивной влаги 10 мм и менее в слое 0-20 см за период не менее 3 декад подряд или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см были менее 50 мм |
| 3.6. | Раннее появление или установление снежного покрова | Ранее появление или установление снежного покрова | Появление или установление снежного покрова ( в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более |
| 3.7. | Промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы | Раннее промерзание верхнего слоя почвы | Промерзание верхнего (до 2см) слоя почвы раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более продолжительностью не менее 3 дней. |
| 3.8. | Низкие температуры воздуха при отсутствии снежного покрова или при его высоте менее 5 см, приводящие к вымерзанию посевов озимых | Низкая температура воздуха при отсутствии снежного покрова или при высоте снежного покрова менее 5 см, обуславливающая понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания | Минимальная температура воздуха ниже -25,0º С при отсутствии снежного покрова или ниже минус 30,0º С при высоте снежного покрова менее 5 см |
| 3.9. | Сочетание высокого снежного покрова и слабого промерзания почвы, приводящее к выпреванию посевов озимых | Длительное залегание высокого снежного покрова при слабо промерзшей или талой почве, приводящее к выпреванию посевов озимых | Высота снежного покрова 30 см и более при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве в течение более 6 декад. При этом минимальная температура почвы на глубине узла кущения удерживается от минус 1,0º С и выше |
| 3.10. | Ледяная корка | Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) в течение длительного времени в период зимовки озимых культур | Толщина притертой ледяной корки 20 мм и более в течение четырех декад и более в период зимовки озимых культур |

4. Гидрологические опасные явления

| № п/п | Название ОЯ | Определение | Критерии |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Половодье | Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179) | Критические отметки, для каждого поста указаны в Таблице 1 |
| 4.2 | Затор | Скопление льдин в русле реки во время ледохода, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды (по ГОСТ 19179) | Критические отметки, для каждого поста указаны в Таблице 1 |
| 4.3 | Паводок | Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды (по ГОСТ 19179) | Критические отметки, для каждого поста указаны в Таблице 1 |
| 4.4 | Низкая межень (низкий уровень воды) | Понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в конкретных пунктах в течение не менее 10 дней | Критические отметки, для каждого поста указаны в Таблице 1 |
| 4.5 | Раннее ледообразование | Экстремально раннее появление плавучего льда и образование ледостава на судоходных реках, озерах в конкретных пунктах | Дата раннего ледообразования для конкретного пункта повторяемостью не чаще 1 раза в 10 лет |

Таблица 1

Опасные уровни воды (высокие и низкие)

для населенных пунктов Тюменской и Омской областей

| № п/п | Река | Пункт | Отметка нуля гидрологического поста в метрах, расположенного в районе населенного пункта | Критические отметки высоких уровней воды над нулем поста (в см) | Критические отметки низких уровней воды над нулем поста (в см) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обь, пр. Вартовская | Нижневартовск | 29.98 БС | 980 |  |
| 2 | Обь | Сургут | 25.98 БС-77 | 835 |  |
| 3 | Обь, пр. Юганская Обь | Нефтеюганск | 22.50 БС-77 | 935 |  |
| 4 | Обь, пр. Сытоминка | Сытомино | 20.42 БС-77 | 948 |  |
| 5 | Обь | Белогорье | 14.07 БС | 1180 |  |
| 6 | -«- | Октябрьское | 9.66 БС | 1050 |  |
| 7 | -«- | Салехард | 0.52 БС-77 | 600 |  |
| 8 | Большой Юган | Угут | 31.38 БС-77 | 826 |  |
| 9 | Иртыш | Черлак | 75.77 БС | 630 | 210 |
| 10 | -«- | Омск | 68.81 БС-77 | 434 | -180 |
| 11 | -«- | Тара | 55.74 БС-77 | 620 | -160 |
| 12 | -«- | Тевриз | 44.45 БС-77 | 1060 | 200 |
| 13 | -«- | Усть-Ишим | 44.21 БС-77 | 820 | -160 |
| 14 | -«- | Тобольск | 35.40 БС-77 | 853 | -270 |
| 15 | -«- | Уват | 25.83 БС | 1285 |  |
| 16 | -«- | Демьянское | 25.15 БС | 1064 |  |
| 17 | -«- | Ханты - Мансийск | 17.22 БС | 913 |  |
| 18 | Тара | Муромцево | 61.13 БС-77 | 758 | 80 |
| 19 | Шиш | Васисс | 80.29 БС-77 | 867 |  |
| 20 | Ишим | Ильинка | 79.06 БС-77 | 772 |  |
| 21 | -«- | Ишим | 69.54 БС-77 | 850 | -150 |
| 22 | -«- | Абатский | 60.77 БС-77 | 940 |  |
| 23 | -«- | Викулово | 54.22 БС-77 | 1000 |  |
| 24 | Тобол | Ялуторовск | 49.30 БС | 850 | -240 |
| 25 | -«- | Иевлево | 38.56 БС-77 | 950 |  |
| 26 | Исеть | Исетское | 57.98 БС-77 | 550 |  |
| 27 | Тура | Тюмень | 48.52 БС | 850 | -90 |
| 28 | -«- | Покровское | 42.69 БС-77 | 906 |  |
| 29 | Пышма | Богандинское | 50.52 БС | 662 |  |
| 30 | Тавда | Нижняя Тавда | 40.40 БС | 900 |  |
| 31 | Конда | Кондинское | 33.64 БС | 255 |  |
| 32 | -«- | Болчары | 26.75 БС | 506 |  |
| 33 | -«- | Алтай | 19.63 БС | 943 |  |
| 34 | Северная Сосьва | Игрим | 7.43 БС-77 | 828 |  |
| 35 | -«- | Березово | 6.25 БС-77 | 744 |  |
| 36 | Сыня | Овгорт | 5.01 БС-77 | 700 |  |
| 37 | Надым | Надым | 7.59 БС-77 | 520 |  |
| 38 | Пур | Уренгой | 5.82 БС | 975 |  |
| 39 | -«- | Самбург | -2.12 БС-77 | 871 |  |
| 40 | Пяку-Пур | Тарко-Сале | 15.27 БС-77 | 1030 |  |
| 41 | Ляпин | Саранпауль | 13.58 БС-77 | 1150 |  |